H807SB说明书
更新时间：2023-9-8

# 一、简介

H807SB是一款具有WIFI功能的控制器，V4版本开始支持蓝牙遥控器，四个输出端口，最多控制4096点。输入电压为DC5-24V。可用于安卓手机APP控制、各操作系统的网页控制，也可应用于多台控制器无线同步，还可用于DMX控制台无线控制。

H807SB与H807SB、H807SB与手机通讯距离为空旷无遮挡60米以上，蓝牙遥控器与H807SB通讯距离为空旷无遮挡30米以上。

可控制的LED驱动芯片有DMX512、HDMX、MY9941、UCS1903、UCS1909、UCS1912、WS2811、WS2812、WS2813、TM1809、TM1812、TM1913、TM1926、P943、P9883、SM16703、SM16709、SM16712等，这款控制器的输出时序与其它控制器不一样，所以对某种驱动芯片的控制效果及性能要以实测为准。

配套软件为《LED编制软件》V5.03及以上版本。

注：蓝牙遥控器不是标配，需要另外采购。

# 二、性能特点

1、四个输出端口，最多控制4096像素点。

2、SD卡支持FAT32、FAT16格式，最多允许64个DAT文件。

3、用手机切换文件，调节速度和亮度，设置单播或全播等。

4、可设置WIFI工作模式，支持WEB控制。

5、可以通过WIFI实现多台同步控制。

6、能通过WIFI连接DMX控制台，支持RGBW，可更换文件，调节速度和亮度，反应速度快。

7、支持联机描点和脱机数点。

8、可通过WIFI接收DAT文件保存到SD卡。

9、支持固件升级。

10、支持蓝牙遥控器。

# 三、按键操作及数码管显示

按MENU键，切换菜单，按‘-’或‘+’键进行设置，长按‘-’或‘+’键加速参数设置，按OK键保存参数或进入子菜单，保存参数时，数码管显示“SAVE”。

上电后显示“Sb01”，Sb表示型号，后面两位数字表示版本号。

1、文件菜单，第一个数码管显示F，后面显示文件序号。

2、按MENU键，切换到速度菜单S，范围是1 – 60帧每秒。

3、下一个菜单是亮度b, 范围是0—31。

4、设置播放模式 循环播放ALL 单一文件播放SING，接入控台时必须选择单一文件播放。

5、第五个菜单是控制器编号(u)，用于电脑描点。

《LED编制软件》上的通信类型选择Wifi，控制器编号为1的表示第1个控制器，对应端口1-4；2表示第2个控制器，对应端口5-8，……。

6、第六个菜单是设置一个点的颜色分量数N，默认为3，即RGB。范围是1-5，此参数只对数点和颜色分量调节起作用。长按“OK”进入子菜单。若当前已插入SD卡并且SD卡中DAT文件的芯片类型不是DMX512，进入脱机数点功能；否则是选择DMX芯片型号。

（1）、选择DMX芯片型号，Not(不是DMX芯片)、H512（H801DMX）、H860（H806）、S512（SM512AP）、1651（SM16512）、1751（SM1751X）、512C（UCS512C）、512d（UCS512D）、1752（SM17522）、12AC（TM512AC）、512E（UCS512E）、HI5A（Hi512A）、1750（SM17500）、HI5d（Hi512D）、1852（SM1852X）、G851（GS851X）、512H（UCS512H）。若选择“Not”则不编地址，再按MENU键进入脱机数点功能。

（2）、按MENU键，设置灯通道数(n)，取值1-960；设置一个灯具或转码板占用的通道数。若是点光源，此值与像素点通道数一样。

（3）、有些DMX芯片需要设置上电时的颜色值（c），范围是0--8，有些芯片不需要设置。

（4）、有些DMX芯片需要设置电流(A), 范围是1—16。

（5）、SM17500需要设置输出格式（r）,0表示输出归零码，1表示输出DMX512。

（6）、起始通道(E)，输入起始通道后按OK键，请耐心等待几秒钟可编码完成。

（7）、数点(d)，数点范围1-1024或1-512。长按-或+快速数点。

7、下一个菜单是设置WIFI模式和恢复出厂设置，按‘-’或‘+’键选择，WIFI模块包括StA(终端，需要连接路由器)、AP（热点，手机等WIFI设备可接入）。选择后要保存，并重新启动才生效。

(1)、在StA模式时，长按OK键数码管显示SHAr时松开，H807SB开始分享自己的路由器配置信息（包括路由器的SSID和密码），同时数码管显示S和发送次数。不管H807SB是否已连接路由器，都有此功能，使用此功能，可以让参加学习的设备都连接到相同的路由器。

（2）、在AP模式时，长按OK键数码管显示SHAr时松开，H807SB开始分享自己作为AP的配置信息（包括SSID和密码），同时数码管显示S和发送次数。使用此功能，可以让参加学习的设备连接到此H807SB。

再次长按OK键，或重新上电，可退出分享状态。

（3）、需要学习的设备，按住MENU键不放再按-键，显示Stud时都松开，开始学习。当数码管显示“SUCC”时说明配网成功，自动退出学习状态。

若一直显示Stud，说明没有接收分享的信号，再次长按OK键，或重新上电，可退出学习状态。

（4）、出现dEFA(default)时，长按OK键，H807SB自动重启并恢复出厂设置。

8、第八个菜单是设置H807SB的工作模式：正常(Nor )、同步从机(SLAV)、同步主机(HoSt)、网页控制(WEB)、蓝牙遥控(bLUE)。

只要手机APP控制，选择正常(Nor )模式；

若要同步就需要将其中一台设置为同步主机(HoSt)模式，其它控制器设置为同步从机(SLAV)模式；

若需要使用网页控制H807SB则设置为网页控制(WEB)模式；

若要使用蓝牙遥控器，选择蓝牙遥控(bLUE)模式，在此模式WIFI功能都不能用。

前面四个模式都是WIFI，只有这个模式是蓝牙；从WIFI切换到蓝牙，或从蓝牙切换到WIFI，都需要在当前菜单按OK键保存，控制器会自动重启。

# 四、蓝牙遥控操作

H807SB一定要选择蓝牙遥控(bLUE)模式。

长按点赞键切换到文件模式，按键直接播放对应文件；文件1—7分别对应向上键、向右键、向下键、向左键、点赞键、照相键。返回键功能不变，文件模式时红色指示灯亮起，再次长按点赞键切换到菜单模式。

若H807SB设置为蓝牙模式，上电后会自动连接与之配对的蓝牙遥控器，其它蓝牙遥控器不能连接。若想重新配对，需要恢复出厂设置再设置蓝牙模式。

若H807SB为蓝牙模式但没有配对，则自动进入配对状态。蓝牙遥控器在配对时，红蓝指示灯交换闪烁。配对时最好是一台H807SB与一个蓝牙遥控器处于配对状态，否则可能会配对错乱或失败，若H807SB配对失败，有时可能需要重启。

已配对的H807SB恢复出厂设置后，需要重新配对。

遥控器在停止按键一段时间后，会自动休眠省电。按任意键可唤醒，唤醒后自动连接H807SB，若是H807SB上电后的第一次连接，需要大约4秒，否则只需要1秒。连接成功后的按键事件才有效。

遥控器的电池是纽扣电池，型号为CR2025，CR2032也能装进去，只是有点挤。

注：蓝牙遥控器不是标配，需要另外采购，蓝牙遥控器颜色发货随机。

# 五、DMX控制台通道定义及控制

| 通道 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 亮度 | 0-3对应0（不亮），4-7对应1，8-11对应2，…，252-255对应63 |
| 2 | 红色 | 同上 |
| 3 | 绿色 | 同上 |
| 4 | 蓝色 | 同上 |
| 5 | 白色 | 同上 |
| 6 | 文件 | 0-3对应第一个文件，4-7对应第二个文件，……，252-255对应第64个文件 |
| 7 | 速度 | （控制器上设置的速度）乘以（速度通道值）再除以255，即控制台最大值255对应控制器上设置的速度 |
| 8 | 频闪 | 0-127不闪，128-255闪烁 |

1、H807SB必须通过DMX2WIFI才能接收DMX控制台的信号，DMX起始通道地址也在DMX2WIFI设置，所有连接到同一DMX2WIFI的控制器都使用相同的8个通道。

2、所有H807SB设置为Slave，按MENU键到工作模式，并选择SLAv，当接收到的8通道数据变化时，最右边圆点亮灭状态反转。

注意：H807SB在使用DMX控制台时，必须设置为SLAv模式才能同步。

# 六、配网

有三种方法配网，一是用分享学习，二是用H807SB的APP设置WIFI网络，三是WEB配网。

# （一）、分享学习配网

1、一台设备分享，其它设备学习。

2、可分享自己作为AP时的SSID和密码，目的是让学习的设备都连接到分享的这台设备；也可分享路由器的SSID和密码，目的是让学习的设备与分享设备连接到同一路由器。以下两种方法只需要选择一种：

(1)、按MENU键到WIFI模式，并选择AP，长按OK键数码管显示SHAr时松开，H807SB开始分享自己作为AP时的SSID和密码，同时数码管显示S和发送次数。使用此功能，可以让参加学习的设备连接到此H807SB。

(2)、按MENU键到WIFI模式，并选择StA，长按OK键数码管显示SHAr时松开，H807SB开始分享路由器的SSID和密码，同时数码管显示S和发送次数。不管H807SB是否已连接路由器，只需要它设置好了路由器（即已配网）。

再次长按OK键，或重新上电，可退出分享状态。

3、需要学习的设备，按住MENU键不放再按-键，显示Stud时都松开，开始学习。当数码管显示“SUCC”时说明配网成功，自动退出学习状态。

若一直显示Stud，说明没有接收分享的信号，再次长按OK键，或重新上电，可退出学习状态。

# （二）、用H807SB的APP设置WIFI网络

1、H807SB上电，设置为AP模式。

2、启动手机APP《H807SB》，点击右上角的设置按钮，并在弹出的菜单选择“WLAN设置”。

3、在WLAN设置界面，选择以HCX_开头后面还跟有六个字符的网络名。稍等片刻手机就会连接成功，在手机上方的状态栏会增加一个WIFI图标。按返回键退出WLAN设置。

4、按设置按钮，选择设备菜单。在设备列表中会看到一个设备，单击它进入设备的设置界面。

5、选择好路由器并输入密码，还可以修改H807SB的名称及密码。注意下面默认选择设置路由器，若要设置设备名称，则需要选中“设置设备名称”。然后单击设置。若设置了路由器，还要将WIFI模式设置为StA(终端)才能连接路由器，单击OK保存，H807SB自动重启后生效。

# （三）、WEB配网

1、H807SB上电，设置为AP模式。

2、进入手机的WLAN设置(若是笔记本电脑或平板电脑，就是进入WIFI连接设置)。

3、在WLAN设置界面，选择以HCX_开头后面还跟有六个字符的网络名。稍等片刻手机就会连接成功，在手机上方的状态栏会增加一个WIFI图标。按返回键退出WLAN设置。

4、打开浏览器，在地址框输入H807SB的IP地址192.168.8.1，在网页顶部有三个标签，选择配置，显示配置网页如下：

5、点击SSID右边的选择器，可选择路由器，PWD为路由器的密码。IP地址只支持设置最后一字节，为0时表示从路由器自动获取IP，大于0时表示固定IP地址。若H807SB为终端模式并且要求WEB控制，最好固定IP地址。单击OK保存到H807SB控制中。

# 七、网页控制

1、AP模式和Station模式都支持网页控制功能。不管什么操作系统，只要安装了浏览器就可以使用此功能。在浏览器的地址栏输入H807SB的IP地址后按回车，AP模式时IP为192.168.8.1

2、Station模式时请设置固定的IP地址，例如固定IP地址为X.X.X.88，前三字节与路由器相同，在浏览器地址栏输入

3、创建手机主屏幕图标（不同手机创建方法不一样），以便下次从主屏幕启动，无须输入网址。

向上滑动找到“添加到主屏幕”，单击后输入标题，然后单击“添加”就在手机桌面创建了一个快捷图标。以后就可以通过此图标启动。

4、首页如下，显示了文件数量和文件名，目前只支持长度不大于8的英文名，单击图标可切换当前播放的文件。

5、单击“设置”标签进入设置网页，发下图。可设置播放速度，调节亮度，选择是否单一文件循环。

# 八、控制器使用说明

1、因为H807SB既能受手机控制，也能与《LED编制软件》通讯。所以在H807SB连接到公司网络时，应避免同时与多个设备通讯。

2、SD卡必须为FAT32或FAT16格式。SD卡最多允许存64个DAT文件，控制器根据文件名按字母进行排序播放。

3、若没有插SD卡，H807SB进入内控模式，只支持RGB三色灯，内控时不支持同步，芯片类型为上次从DAT文件读取并按OK键保存的。

4、数码管显示“FLER” 表示DAT文件类型错误，显示“PtER”表示点数太多或端口数超过4，显示“NoFL”表示SD卡中没有DAT文件。若SD卡中无DAT文件或没有插卡，控制器会播放内控节目。

5、四个输出端口，最多控制4096像素点。

6、在《LED编制软件》设置时，端口数可以为四、二或一，控制器类型选择SB，选择好驱动芯片类型。

7、接收到同步信号时，最右边圆点闪烁。

8、手机可以连接到H807SB，这时H807SB是热点(AP模式，最多支持32个终端)；H807SB也可以连接到路由器，这时路由器是热点，H807SB是终端。

9、H807SB默认连接的路由器为“LED168”，密码为“88888888”，自身的名称是以HCX_开头后面还跟有六个字符，无密码。

10、H807SB若忘记密码，也无法接入路由器，可恢复出厂设置，H807SB默认是没有密码的。

11、将升级包放到SD卡中，并将SD卡插入H807SB，按住“MENU”键再上电，H807SB显示“UP”，表示进入升级固件状态，松开“MENU”键。H807SB显示升级进度，完成后显示“SUCC”表示成功，“FAIL”表示失败。

# 九、DAT文件的添加删除

1、将电脑连接到H807SB，或都连接到同一路由器。

启动《LED编制软件》，单击“工具”菜单—“发送文件”，软件自动搜索控制器，并显示SD卡内的文件名。

2、选择一个文件，单击“删除”可删除此文件，H807SB在执行删除时数码管显示“DELE”。

3、单击“发送DAT文件”，弹出打开对话框，选择要添加的DAT文件后，单击“打开”，进度条显示发送进度，完成后提示发送成功，单击“确定”后列表刷新刚才发送的文件。	数码管显示还剩下多少K数据，完成时“SUCC”。

# 十、手机操作说明

1、启动手机APP《H807SB》，主界面标题H807SB为绿色表示已连接H807SB控制器，图标个数和名称对应SD卡上的DAT文件；标题H807SB为白色表示没有连接控制器，显示15个图标。

2、若未连接控制器，检查WIFI设置，若已连接好忽略此步。

点击右上角的设置按钮，并在弹出的菜单选择“WLAN设置”。进入WLAN设置界面，确保WLAN（无线局域网）是打开状态，选择以HCX_开头后面还跟有六个字符的网络名。稍等片刻手机就会连接成功，按手机的返回键退出WLAN设置。

这时可以用手指触摸图标来切换文件，长按图标会进入图片选择界面，选择好一个图片，APP会自动返回主界面并用选择的图片替换原来的图标。若没有选择图片，就返回主界面，图标会还原为默认图标。

3、点击右上角的设置按钮，并在弹出的菜单选择“设置”。弹出设置对话框，可以调节速度、亮度、单一文件播放和手机APP显示的语言。宽度、高度是指灯光造型在水平和垂直方向的点数，RGB顺序是灯珠颜色的顺序。

4、编辑造型，接线操作包括：折返列优先、折返行优先、单向列优先、单向行优先、添加线、添加点、删除点。先选择端口，再选择接线操作，然后在网格上点击，若点击位置有点，则将该点及之后点转接到当前端口，没有点执行对应操作。添加点和删除点一次只操作一个点；添加线是从尾连接到点击位置，只能添加横线或竖线；折返列优先、折返行优先、单向列优先、单向行优先是要在矩形区域点两个对角点。“-”和“+”是网格显示缩小和放大。

5、按设置按钮，选择设备菜单。在设备列表显示一个或多个设备，左边是设备名称，右边显示此设备连接的路由器，单击它进入设备的设置界面。

可以设置路由器及密码，也可以设置H807SB的名称及密码。注意下面默认只选择设置路由器，若要设置设备名称，则需要还选中“设置设备名称”。然后单击设置。

6、按设置按钮，选择涂鸦菜单。

# 十一、无线同步功能

1、若干台H807SB组成一个局域网，可实现无线同步播放。可以将其中一台设置为AP（热点），其它H807SB连接到这个AP。也可以加一台路由器，所有H807SB都连接到这个路由器。

2、允许使用AP中继放大器，使得无线网络覆盖范围更宽广。

3、将其中一台设置为Host，按MENU键到工作模式，并选择HoSt,它每隔一秒发送一次同步信号。注意：设置的播放速度应小于实际最大播放速度，否则不能同步，实际最大播放速度计算复杂，简单的处理办法就是看见不同步，就降低播放速度。

4、其它H807SB设置为Slave，按MENU键到工作模式，并选择SLAv，接收到同步信号时，最右边圆点闪烁。

# 十二、DMX芯片编地址

SD卡中DAT文件必须是控制DMX512灯具的，不插SD卡也可以对DMX芯片编地址和数点。H801DMX的PI必须接GND。

1、SM16500/SM17500编地址：

F表示文件，连续按五下MENU键到第六个菜单，是像素点通道数（N），设置一个点的颜色分量数，RGBW的灯为4，RGB的灯为3。

长按OK键选择DMX芯片类型，按+键至“1750”。

再按MENU键至n模式，设置此转码芯片占用的总通道数，例如此芯片带16颗SM168803，这里设为48；若带16颗SM16804, 这里设为64。

按MENU键至c模式，设置上电颜色。0-8表示上电颜色：黑、红、绿、黄、蓝、紫、青、白、第四通道白。

再按MENU键到A模式，设置电流增益。1—16对应电流，需查看串联芯片说明书。

再按MENU键，显示“r  1”表示转码输出DMX512协议，“r  0“表示归零码协议。

再按MENU键至E模式，输入起始通道后按OK键，请耐心等待几秒钟。

2、SM1751X、SM1752X和UCS512D编地址：

连续按MENU键到第六个菜单（N），设置一个点的颜色分量数，RGBW的灯为4，RGB的灯为3。

长按OK键选择DMX芯片类型，SM1751X选“1751”，SM1752X选“1752”，UCS512D选“512d”。

再按MENU键至n模式，设置此转码芯片占用的总通道数，例如此芯片带16颗RGB灯，这里设为48；若带16颗RGBW灯, 这里设为64。

按MENU键至c模式，设置上电颜色。0-8表示上电颜色：黑、红、绿、黄、蓝、紫、青、白、第四通道白。

再按MENU键至E模式，输入起始通道后按OK键，请耐心等待几秒钟。

3、UCS512E编地址：

连续按MENU键到第六个菜单（N），设置一个点的颜色分量数，RGBW的灯为4，RGB的灯为3。

长按OK键选择DMX芯片类型 “512E”。

再按MENU键至n模式，设置此转码芯片占用的总通道数，例如此芯片带16颗RGB灯，这里设为48；若带16颗RGBW灯, 这里设为64。

按MENU键至c模式，设置上电颜色。0-8表示上电颜色：黑、红、绿、黄、蓝、紫、青、白、第四通道白。

再按MENU键到A模式，设置电流增益1—16，仅UCS512EH 转发UCS9812时有效。

再按MENU键至E模式，输入起始通道后按OK键，请耐心等待几秒钟。

- Hi512A编地址：

连续按MENU键到第六个菜单（N），设置一个点的颜色分量数，RGBW的灯为4，RGB的灯为3。

长按OK键选择DMX芯片类型 “Hi5A”。

再按MENU键至n模式，Hi512A4为4，Hi512A6为6，Hi512A0为实际转码通道数。

按MENU键至c模式，设置上电颜色。0-8表示上电颜色：黑、红、绿、黄、蓝、紫、青、白、第四通道白。

再按MENU键至E模式，输入起始通道后按OK键，请耐心等待几秒钟。

- Hi512D、SM1852X编地址：

连续按MENU键到第六个菜单（N），设置一个点的颜色分量数，RGBW的灯为4，RGB的灯为3。

长按OK键选择DMX芯片类型，Hi512D选“Hi5d”， SM1852X选“1852”。

再按MODE键至n模式，选5。

按MENU键至c模式，设置上电颜色。0-8表示上电颜色：黑、红、绿、黄、蓝、紫、青、白、第四通道白。

再按MENU键到A模式，设置电流增益1-16。

再按MENU键至E模式，输入起始通道后按OK键，请耐心等待几秒钟。

6、其它芯片编地址：

连续按MENU键到第六个菜单（N），设置一个点的颜色分量数，RGBW的灯为4，RGB的灯为3，2表示占用两个通道，1表示占用1个通道，编码时要正确设置此参数。

长按OK键选择DMX芯片类型，H512（H801DMX）、S512（SM512AP）、1651（SM16512）、H860（H806）、512C（UCS512C）、1751（SM1751X）、512d（UCS512D）、1752（SM17522）、12AC（TM512AC）、1750（SM17500）、HI5A（Hi512A）、512E（UCS512E）、HI5d（Hi512D）、1852（SM1852X）、G851（GS851X）。

再按MENU键至n模式，设置转码芯片或转码板占用的总通道数，例如一个转码芯片带16颗RGB的灯，这里设为48；若不是转码芯片，此参数设置与N一样。

再按MENU键至E模式，输入起始像素点序号后按SET键，请耐心等待几秒钟。有些芯片的灯具会先变白，再变绿(单色)，一次编址800个点，重新上电地址才会更新。H860编码成功亮紫光。

编码完成后，可进入数点模式进行数点，进一步确认编码是否成功。

7、编址后状态及特别说明

有些芯片的灯具会先变白，再变绿(单色)，一次编址800个点，重新上电地址才会更新。

SM1751X所有芯片均显示2秒钟蓝灯，然后所有芯片切换至c模式设置的颜色，电流增益固定为最大18mA，c模式设置颜色为0即黑色时，无信号输入约2秒后，自动熄灭，否则保留显示最后一帧。

SM1752X写址过程中首芯片亮红灯，同时其他芯片亮绿灯，写址完成后首芯片亮红灯，同时其它芯片亮蓝灯

TM512AC写址过程中亮蓝灯，写址完成后亮白灯

Hi512写址过程中亮蓝灯，写址完成后，首灯亮红，其它亮绿。

# 十三、控制器接口定义

| GND DAT1 | GND DAT2 | GND DAT3 | GND DAT4 |
| --- | --- | --- | --- |
| GND D+1 D-1 | GND D+2 D- 2 | GND D+3 D- 3 | GND D+4 D- 4 |

# 十四、规格参数

| 输入电压 | DC5-24V |
| --- | --- |
| 功耗 | ?W |
| 带载点数 | 4096点 |
| 重量 | ?Kg |
| 工作温度 | -20C°--85C° |
| 外形尺寸 | L180 X W130 X H43mm |